## Slide 1: Parcus-AP2
Emilien Raclot
Thomas Gourdin
Eymen Belhimer
BTS SIO 2022 - 2024

## Slide 2: Ordre du jour
1- Présentation du sujet
2 - Nos solutions
3 - Documentation
4 - Schéma Packet Tracer
5 - Diagramme de Gantt
6 - Nos portfolios
7 - Démonstration

## Slide 3
Un centre
83 salariés
18 parkings
Sous-traitance du parc informatique
Contexte

## Slide 4: Création d’une équipe informatique

## Slide 5
SSO
Inventaire
Ticketing
Accès VPN
Messagerie instantanée / Visio
Prise en main à distance
Backup
Fichiers partagés
Réseau complet sécurisé
CAHIER DES CHARGES
Notes: GLPI (inventaire, ticketing)
Fichiers partagés
Monitoring
Backups
Site web parcus

## Slide 6: Solutions Matérielles
Serveur dédié
Routeurs
Bornes wifi
Switchs

## Slide 7
Les Vlans
Serveurs sensibles
-Administration
-Finance
-RH
-Informatique
Paiements
Parkings
Imprimantes
Caméras de
surveillance
Accueil
Réseau interne
Réseau externe
Télétravail

## Slide 8
Plan d’adressage des Vlans
Groupes | Vlan ID | Bloc réseau | Adresses sous réseau | Plage d’adresse disponible | Passerelle réseau
-Serveurs | 30 | 192.168.30.0/28 (255.255.255.240) |  | 192.168.30.1 - 192.168.30.13 | 192.168.30.14
-Administration -RH -Finance -Informatique | 40 | 192.168.40.0/24 (255.255.255.0) | 192.168.40.0/26 192.168.40.64/26 192.168.40.128/26 192.168.40.192/26 (255.255.255.192) | 192.168.40.1 - 192.168.40.61 192.168.40.65 - 192.168.40.125 192.168.40.129 - 192.168.40.189 192.168.40.192 - 192.168.40.253 | 192.168.40.62 192.168.40.126 192.168.40.190 192.168.40.254
-Accueil | 50 | 192.168.50.0/26 (255.255.255.192) |  | 192.168.50.1 - 192.168.50.61 | 192.168.50.62
-Imprimantes | 60 | 192.168.60.0/26 (255.255.255.192) |  | 192.168.60.1 - 192.168.60.61 | 192.168.60.62
-Parkings | 100 | 192.168.100.0/26 (255.255.255.192) |  | 192.168.100.1 - 192.168.100.61 | 192.168.100.62
-Paiements parking | 110 | 192.168.110.0/26 (255.255.255.192) |  | 192.168.110.1 - 192.168.110.61 | 192.168.110.62
-Caméras de surveillance | 120 | 192.168.120.0/23 (255.255.254.0) |  | 192.168.120.1 - 192.168.121.253 | 192.168.121.254

## Slide 9: Solutions Microsoft
DNS
GPO
Linux environnement
DFS/R
WDS
DHCP
Active directory
Hyper-V

## Slide 10
Déploiement des PC rapidement et semi automatiquement
WDS

## Slide 11
Tous nos serveurs
Hyper-V

## Slide 12
GPO
Exécuter automatiquement des actions sur les postes sélectionnés

## Slide 13
DFS/R
Fichiers partagés redondés

## Slide 14
DHCP
VLANs par catégories

## Slide 15
Environnement linux
Installation des applications non compatibles Windows

## Slide 16: Solutions logicielles
RustDesk
GLPI
NextCloud
OpenVPN
Veeam
Cisco csr 1000v

## Slide 17
Routeur virtuel
Création des VLANs
Routage inter-VLAN

## Slide 18
RustDesk
Prise en main à distance
Respecte la RPGD

## Slide 19
OpenVPN
Télétravail
Parkings

## Slide 20
GLPI
Ticketing
Inventaire

## Slide 21
Veeam
Sauvegarde des VMs
Hebdomadaire
Automatique

## Slide 22
Nextcloud
Stockage des fichiers
Messagerie
Visio

## Slide 23: Documentation

## Slide 24: Cisco packet tracer

## Slide 25
Présentation du Gantt

## Slide 26: Mise à jour portfolio
http://emilienraclot.fr/pages/projets.html
https://thomasgourdinbtssio.netlify.app/pages/projets.html

## Slide 27: Démonstration
1- Création utilisateur
2 - Déploiement WDS
3 - GPO/DHCP
4 - Partage de fichiers
5 - GLPI
6 - NextCloud
7 – RustDesk
8 - Veeam

## Slide 28: Conclusion
Routeur fonctionnel
Serveur de mail
Raid 1